Kołobrzeg, 13 czerwca 2012

SP 4 3810/1/2012

Dotyczy: przetargu na „Remont sali gimnastycznej wraz z przedsionkami wejściowymi i magazynem sprzętu sportowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu”

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi np. ARIM SPORT/Double 2.S.?

Przy tego typu obiektach i niemałej powierzchni istotne parametry podłogi jak np. absorpcja energii uderzenia, ugięcie powierzchniowe, współczynnik odbicia piłki muszą odpowiadać wymogom wyczynowego poziomu rozgrywek, zawartych w normach dotyczących podłóg sportowych tj. EN-PN 14904 i DIN 18032 cz.2, które to normy – jednocześnie - bardzo rygorystycznie traktują bezpieczeństwo ćwiczącej na niej młodzieży, szczególnie w okresie rozwojowym stawów i kręgosłupa – parametr „odkształcenie pionowe”, jak i możliwość upadków i związanych z nimi urazach – parametr „tarcie (śliskość) i „amortyzacja uderzenia”. Należy przy tym pamiętać, że wg posiadanych przez nas informacji i wytycznych Komisji Europejskiej ds. Sportu wszystkie nawierzchnie sportowe, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne przeznaczone do gier zespołowych dla młodzieży szkolnej, gimnazjalnej i licealnej (tj. dla dzieci i młodzieży w okresie rozwoju ich kręgosłupa i całego układu mięśniowo-stawowego) do 2020 roku będą musiały spełniać przywołane wyżej normy europejskie.

Współczynniki – wskaźniki przekładające się bezpośrednio na tzw. „anty-urazowość” podłogi, w przypadku proponowanego przez nas systemu – 58% energii uderzenia wywracającego się ucznia zostaje zabsorbowane przez podłogę, tyleż samo mniej obciążeń wzdłużnych przyjmie kręgosłup biegającego zawodnika.

Zestawienie wyników badań podłogi sportowej

ARIM SPORT/Double 2.S. z wymogami norm EN 14904

| Badany parametr | JcdnoniUut miary | Wyniki badan | Wymagania według; EN 14904 dla podłóg typu Ms3 | Wymagania według; EN 14904-dla podłóg typu Ms4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 'min |  | Km» | średnia | odchylenie od średniej | średnia | Odchylanie od średniej |
| Amortyzacja uderzenia | % | 55 | 58 | 60 |  | ±5' | ^55 < 75 | ±5 |
| Odkształcenie pionowe | mm | 1,8 | 2,0 | 2,2 |  | - |  | - |
| Odbicie piłki | % | 89 | 91 | 92 | >9d | ±3 |  |  |
| Tarcic (śliskość) | - | 34 | 86 | 90 | >8QSU0 | ±4 | >80 iMO | ±4 |

W przypadku zgody na zastosowanie naszego systemu, po wykonaniu podłogi otrzymacie państwo Świadectwo potwierdzające zgodność podłogi z normą PN 14904:2009.

Odpowiedź na Pytanie nr 1:

Zamawiający nie może wyrazić bądź nie wyrazić zgody na zastosowanie ceryfikowanej, systemowej podłogi np. ARIM SSPORT /Double 2.S. Zamawiający oczekuje złożenia ofert, które spełniają wymagania zapisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: przedmiar, opis przedmiotu zamówienia.

Jolanta Śniadecka

Kierownik gospodarczy